Новинка!!!

Представляем Вам продукцию марки KRÓLBUD

Изготовлено по заказу

ООО «ШЛИФИН» для Калининградской области

|  | Клей монтажный профессиональный Heavy Duty (бежевый) 310мл Однокомпонентный клей на основе синтетических каучуков в органических растворителях. Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве. ПРИМЕНЕНИЕ: клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, корка, древесно-стружечных плит, металла, камня, пенополистирола приклеивание минеральной и стеклянной ваты подклеивание ковров и покрытий из ПВХ ПРЕИМУЩЕСТВА быстрое и очень сильное начальное схватывание эластичный шов высокая сила схватывания отличная адгезия устойчивый к влажности Технические данные: Цвет: бежевый Температура применения [°C] +10 - +30 Оптимальная температура склеивания [°C] +15 - +20 Оптимальная относительная влажность [%] 60 Время полного отверждения: 48 часов Термоустойчивость [°C] -20 - +60 |
| --- | --- |

|  | Монтажный клей для полистирола (белый) 310мл Однокомпонентный монтажный клей на основе водной дисперсии, предназначен для приклеивания разнообразных строительных материалов используемых во время отделочных и ремонтных работ к впитывающим поверхностям, таким как бетон, штукатурка, дерево-стружечные плиты, древесина, гипсокартон, гипс. ПРИМЕНЕНИЯ склеивание термических и акустических изоляционных материалов из полистирола и полиуретановой пенки приклеивание минеральной и стеклянной ваты склеивание плинтусов, панелей, декоративных плит и элементов из пенополистирола ПРЕИМУЩЕСТВА морозоустойчивый после отверждения образует белый шов не содержит разбавителей нейтральный запах негорючий эластичный шов Технические данные: Цвет: белый Температура применения [°C] +10 - +30 Время полного отверждения: 48 часов Термоустойчивость [°C] -20 - +60 |
| --- | --- |

|  | Универсальный монтажный клей (прозрачный) 310мл Однокомпонентный клей на основе синтетических каучуков в органических растворителях. Это универсальный продукт с широким спектром применения, который образует эластичный бесцветный шов. Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве. ПРИМЕНЕНИЕ для приклеивания широкой гаммы строительных материалов к большинству типичных поверхностей, таких как: бетон, штукатурка, древесно-стружечная плита, древесина, гипсокартон, кирпич приклеивание различных элементов к деревянным, стеклянным, бетонным, металлическим и пластмассовым основаниям склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, корка, древесно-стружечных плит, камня приклеивание минеральной и стеклянной ваты приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки ПРЕИМУЩЕСТВА быстрое и очень сильное начальное схватывание эластичный шов высокая сила схватывания бесцветный шов не требует подложки отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым устойчивый к влажности Технические данные: Цвет: прозрачный Температура применения [°C] +10 - +30 Оптимальная температура склеивания [°C] +15 - +20 Оптимальная относительная влажность [%] 60 Термоустойчивость [°C] -20 - +60 |
| --- | --- |

|  | Монтажная полиуретановая пена профессиональная летняя 65 750 мл, пистолетная Однокомпонентная пена рекомендуется для монтажа, выполнения герметизации и изоляции в строительстве. Отвердевшая пена обеспечивает отличную термо и звукоизоляцию. Продукт устойчив к плесени и влаге, воздействию низких и высоких температур, а так же к процессам старения. Обладает хорошей адгезией к большинству общестроительных материалов. Области применения: фиксация и изоляция дверных и оконных блоков, подоконников, стенных панелей и т.д., заполнение швов, пустот, отверстий и щелей, изоляция технических коммуникаций. Застывшую пену можно штукатурить, резать, и окрашивать. Преимущества/свойства: удобна и проста в применении, хорошие термоизоляционные свойства, отличные физические свойства – высокая стабильность формы, для наружного и внутреннего применения. Технические данные: Цвет: светло-желтый Рабочая температура: +5оС до +30оС Температура баллона: +10оС до +30оС Время предварительной обработки: ≤ 40 минут Время полного отверждения: 24 часа |
| --- | --- |

|  | Представляем Вам продукцию марки KRÓLBUD Изготовлено по заказу ООО «ШЛИФИН» для Калининградской области |
| --- | --- |
| Пена Однокомпонентная пена рекомендуется для монтажа, выполнения герметизации и изоляции в строительстве. Отвердевшая пена обеспечивает отличную термо и звукоизоляцию. Продукт устойчив к плесени и влаге, воздействию низких и высоких температур, а так же к процессам старения. Обладает хорошей адгезией к большинству общестроительных материалов. Области применения: фиксация и изоляция дверных и оконных блоков, подоконников, стенных панелей и т.д., заполнение швов, пустот, отверстий и щелей, изоляция технических коммуникаций. Застывшую пену можно штукатурить, резать, и окрашивать. Преимущества/свойства: удобна и проста в применении, хорошие термоизоляционные свойства, отличные физические свойства – высокая стабильность формы, для наружного и внутреннего применения. |
|  | Монтажная полиуретановая пена летняя (730 мл, пистолетная). Технические данные: Цвет: светло-желтый Рабочая температура: +5оС до +30оС Температура баллона: +10оС до +30оС Время предварительной обработки: ≤ 40 минут Время полного отверждения: 24 часа |
|  | Монтажная полиуретановая пена зимняя (720 мл, пистолетная). Технические данные: Цвет: светло-желтый Рабочая температура: -10оС до +30оС Температура баллона: 0оС до +30оС Время предварительной обработки: ≤ 40 минут Время полного отверждения: 24 часа |
|  | Монтажная полиуретановая пена трубочная летняя (660 мл). Технические данные: Цвет: светло-желтый Рабочая температура: +5оС до +30оС Температура баллона: +15оС до +30оС Время предварительной обработки: < 80 минут Время полного отверждения: 24 часа |
|  | Монтажная полиуретановая пена трубочная зимняя (620 мл). Технические данные: Цвет: светло-желтый Рабочая температура: -10оС до +30оС Температура баллона: +15оС до +30оС Время предварительной обработки: < 80 минут Время полного отверждения: 24 часа |
| Силикон (бесцветный, 280 мл, пистолетный) Однородный быстро отверждаемый герметик, в реакции с атмосферной влажностью создает стойкий эластичный шов. Выдерживает большие разницы температур ультрофиолет, между тем как его физические свойства остаются неизменными в течении нескольких лет. Силикон характеризуется отличной сцепляемостью с разнообразными поверхностями, как пористыми, так и непористыми, например: стекло, глазурь, керамика, покрытых поверхностей и многих искусственных материалов. Свойства: водостойкий, невосприимчив к кислотным средам, отличная адгезия к дереву, пластику, ламинату, стеклу, керамике, устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям, резким перепадам температуры окружающего воздуха и ультрафиолетовому изучению, термостойкость – от -40оС до +100оС образование верхней неклейкой пленки – 5-25 минут, полная полимеризация слоя в 2 мм – до 24 часов в зависимости от окружающей температуры и влажности. |
| Универсальный силикон | Санитарный силикон |
|  |  | Содержит средства, противодействующие появлению и развитию большинства плесеней, грибков, растений и т.д. |
|  | Акриловый герметик (белый, 280мл, пистолетный) Однокомпонентный пластоэластичный герметик, предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов (бетон, штукатурка, кирпич, асбоцемент, древесина, цемент) Преимущества: можно красить, короткое время образования пленки, водоустойчив после отвердения, легко очищается водой, отличная адгезия к большинству пористых материалов, можно применять на влажные пористые поверхности, водная основа, применим внутри и снаружи помещений, без запаха, готовый к применению, простой в работе. Сфера применения: герметизация и заполнение трещин, изломов в балюстрадах, стенах и подоконниках, герметизация соединений в технологии гипсокартонных плит, мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием, герметизация вокруг дверных коробок и оконных рам, герметизация элементов из газобетона, герметизация мало деформационных конструкционных швов между кирпичом, бетоном, древесиной и др. |

| Силикон (БЕЛЫЙ, 280 мл, пистолетный) Однородный быстро отверждаемый герметик, в реакции с атмосферной влажностью создает стойкий эластичный шов. Выдерживает большие разницы температур ультрофиолет, между тем как его физические свойства остаются неизменными в течении нескольких лет. Силикон характеризуется отличной сцепляемостью с разнообразными поверхностями, как пористыми, так и непористыми, например: стекло, глазурь, керамика, покрытых поверхностей и многих искусственных материалов. Свойства: водостойкий, невосприимчив к кислотным средам, отличная адгезия к дереву, пластику, ламинату, стеклу, керамике, устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям, резким перепадам температуры окружающего воздуха и ультрафиолетовому изучению, термостойкость – от -40оС до +100оС образование верхней неклейкой пленки – 5-25 минут, полная полимеризация слоя в 2 мм – до 24 часов в зависимости от окружающей температуры и влажности. |
| --- |
| Универсальный силикон | Санитарный силикон |
|  |  | Содержит средства, противодействующие появлению и развитию большинства плесеней, грибков, растений и т.д. |